projet 2

| Matériaux utilisés | Surface en m² |
| --- | --- |
| Fascines en mailles plastiques (2x2 cm) Fascines en mailles plastiques noire Plaques ondulées en amiante ciment Roseaux Pneus usés Pin d’Alep S. totale | 22.720 32.800 5.0 5.280 5.80 8.00 69.430 |

Tableau N° 8 : Surface recouverte par un réseau de protection

(source I.N.R.F Djelfa, 1983)

3.2.2.1 Matériaux utilisées

Pour la fixation mécanique on a essayer les matériaux suivants :

- Fascines en mailles plastiques de différentes dimensions (2x2 mm, 3x3 mm, 7x7 mm),  largeur de 80 cm et de longueur variable.

-  Plaques ondulées en amiante de ciment ( largeur : 60 cm, longueur : 1.5 m)

-  Fascines de pin d’Alep et de roseau (  hauteur 80 a 70 cm).

-  Pneus usés.

3.2.2.2 : espèce plantées (tableau   )

- Tamarix articula : (Tarfa)

- Atriplex halimus : (Guetaf)

- Atriplex nummularia : (Guetaf)

- Eleagnus angustifolia : :(Olivier de Bohème)

- Gleditschia triacanthos (Févier d’Amérique

- Lycium arabicum : (Aousedj)

- Opuntia ficus indica : El Hindi

| Especes plantées | Surface en Ha |
| --- | --- |
| Tamarix Espèces fourragères Lycium arabicum | 329.600 11.169 3.864 |
| Surface totale | 344.633 |

# Tableau N°9 : Surface recouverte par la plantation

( source INRF. Djelfa 1983)

3.2.3 Fixation mécanique :

En matiere de protection mécanique, les méthodes utilisées sont :

3.2.3.1 Protection avec mèches de fibres Texan

La technique consiste à étaler les mèches sue un surface de 2500 m², a une profondeur de 40 – 50 cm cela permettra la fixation du sable et piégées les semences, ainsi que les débris végétaux.

3.2.3.2 Protection en grille (fascine en maille plastiques).

les mailles en plastiques utilises ont différentes dimensions

- mailles plastiques 2x2 mm couleur verte

- mailles plastiques 3x3 mm couleur noire

- mailles plastiques 7x7 mm couleur noire

L’installation s’effectue en 4 phases essentielles

-    Piquetage

-    Pose des panneaux

-    Attaches

-    Installation des mailles.

3.2.3.3-La protection avec des fascines d’espèces végétales :

Cette protection est faite au moyen de branchage ou de touffes d’espèces disponibles, telles que l’Alfa et le Laurier rose ou l’Alfa et le roseau.

La technique consiste en un clayonnage systématique de la dune. Si la hauteur de la dune est supérieure à 10m, la fixation porte sur 25% de la surface de la dune, par contre si elle est inférieure à 10m, la fixation porte sur 75%de la surface de la dune.

3.2.3.4-Protection  avec des plaques ondulées d’amiante en ciment :

Ces plaque sont enfoncées dans le sol à 30cm de profondeur, les plaque sont posées par bandes parallèles espacées entre elles d’environ 5m.

L’inconvénient de ces plaques, c’est qu’elles sont fragiles (trop de casses lors du transport et la mise en place)

3.2.3.5-La protection en bande de pneus usés :

La disposition des 3 bandes de pneus usés, est faite sur la partie de la dune exposée aux vents dominants, chaque bande compte 54 pneus, l’espace inter bande est de 3m.

Cette méthode présente un inconvénient pratique liée aux difficultés de transport et l’emplacement des pneus sur les dunes de sable. ZAAFOUR ( 1983) observe que les plantations de Tamarix réalisées (à raison d’un plant au milieu de chaque pneus) . Présente un d’échec élevé.

3.2.4.-fixation chimique  :

Cette technique consiste à pulvériser le produit chimique sur le sable.

Le bitume à pour rôle de coller les particules de sable et d’empêcher leur déplacement par le vent, l’épandage se fait de plusieurs façons :

3.2.4.1-Epandage du bitume en bandes parallèles :

L’épandage du bitume s’est  fait en 3 bandes parallèles de 50m de longueur et 1m de largeur chacune.

L’inter bande et de 3m .  les bandes sont placées parallèlement à la direction des vents dominants . ZAAFOUR (1983) a constaté qu’a l’exposition (Sud-Ouest) les départs sont de l’ordre de 20 à 50 cm.

3.2.4.2-Epandage du bitume en "v"

Trois bandes de bitume en V , de longueur variables et séparées par 3m de sable vif ont été réalisées .

- 1ère bande (30m x 1m)

- 2eme bande (25m x1m)

- 3èmè bande (20m x1m)

l’emplacement des bandes en  V est parallèle à la direction des vents Nord-ouest ,ce qui a favorisé des départs de sable dont la valeur est de 70 cm ( ZAAFOUR 1983), le recouvrement des produits bitume par le sable est de l’ordre de 20à 50cm de hauteur .

3.2.4.3-Epondage partiel du bitume

La surface pulvérisée est de 500m2 et porte sur les sommets des dunes avec une répartition homogène et avec une épaisseur variant entre 3 à 5 cm .

3.2.5-Fixation biologique :

3.2.5.1-Végétation psammophile :

La fixation mécanique a été suivie de plantation ainsi que l’installation d’une végétation naturelle adaptée souvent psammophile. Les matériaux utilisées pour la fixation mécanique joue le rôle de brise-vent afin de permettre la croissance de la végétation naturelle et sa régénération, Comme Aristida pungens ( Drinn) et Pseudo-rucaria terretifolia (El Hamia) au niveau des dunes (noir tableau 10)

|  | NOMBRE DE PIEDS |  |
| --- | --- | --- |
| ESPECES | Aristida pungens | Pseudorucaria terretifolia |
| Bas de la dune Mi-hauteur de la dune Sommet de la dune | 1 25 8 | 40 3 0 |

# Tableau 10 :      régénération d ‘Aristida pungens et Pseudorucaria

terretifolia  (source Zaafour  1983 )

3.2.5.2-Plantation des dune :

Plusieurs espèces ligneuses ont été utilisées pour la fixation biologique des dunes  et ayant les caractéristique suivantes :

- Système racinaire  très développé

- Croissance rapide

- Une résistance aux vents (dessèchement) et à la sécheresses .

On note  principalement :

-Tamarix articula              au niveau des dunes

-Lycium arabicum

et

- Atriplex halimus

- Atriplex nummularia           sur les dépressions inter dunaire .